03  Bezpečnostné predpisy pre MRC 2013

- Bezpečnostné predpisy sú dokument, ktorý je vydaný za účelom zvýšenia bezpečnosti posádok, divákov a organizačného teamu počas  pretekov.

- Všetci organizátori a posádky seriálu MRC 2013 sú povinní prísne dodržiavať  všetky ustanovenia Bezpečnostných predpisov.

- Organizátor podujatia môže pre svoju súťaž doplniť ďalšíe body, alebo opatrenia, v záujme zvýšiť bezpečnosť, avšak nesmie zrušiť, alebo znížiť význam jednotlivých bodov z týcho predpisov.

- Porušenie niektorého z bodov Bezpečnostných predpisov môže byť pre organizátora hrozbou vylúčenia zo seriálu MRC 2013.

- Organizátor jednotlivého podujatia zabezpečí výber a úpravu trate súťaže tak, aby bolo eliminované zvýšené riziko havárie vozidiel, napríklad aj znížením rýchlostí rozmiestnením retardérov na rizikových miestach.

- Priemerná rýchlosť, dosahovaná v RS by nemala presiahnúť 50 km/hod.

- Materiál na postavenie retardéra nesmie zvyšovať riziko havárie vozidla, nesmie to byť len jedna samostatná pneumatika, ktorá by mohla spôsobiť napr. prevrátenie vozidla! (treba použiť stĺpik zviazaných troch pneumatík, alebo dopravný kužeľ)

- Posádky na týchto miestach sú povinné znížiť rýchlosť svojej jazdy tak, aby nedošlo k porušenia retardérov, prípadná výška penalizácie (napr.  aj 15 sekúnd!!!) za každé porušenie kužeľa, alebo stĺpika zviazaných pneumatík musí byť pre posádky motivačná pre „čistú“ jazdu a je plne na rozhodnutí usporiadateľa! Toto rozhodnutie však musí byť zverejnené v Propozíciách a zdôraznené pri rozprave pred samotnou súťažou.

- Pre seriál MRC 2013 nie je ochranný rám vo vozidlách povinnou výbavou, avšak je veľmi silno odporúčaný, pre vlastnú bezpečnosť posádky, každá posádka ale musí zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s rýchlostnými pretekmi.

- Ďalšou odporúčanou výbavou súťažných vozidiel sú športové sedadlá a minimálne štvorbodové pásy.

- Počas jazdy v rýchlostnej skúške musí mať posádka riadne nasadenú ochrannú motoristickú prilbu, musí byť riadne pripútaná  bezpečnostnými pásmi a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené. Prilba musí mať označenie „ E „. Odporúča sa použiť aj komunikačné zariadenie pre vzájomnú komunikáciu posádky.

- Posádka musí mať riadne nasadenú a upevnenú ochrannú motoristickú prilbu aj v prípade opustenia súťažného vozidla v úseku celej trate  RS. Sňať prilbu môže posádka až pri tabuli STOP.

- Povinná výstroj posádky je kombinéza (napr. aj montérková) s dlhým rukávom, povinné sú rukavice pre jazdca, povinná je pevná obuv. Odporúčaná je nehorľavá športová kombinéza, aj po skončení platnosti homologácie.

- V kabíne súťažného vozidla sa nesmú nachádzať voľne položené predmety, okrem prilby počas prejazdov medzi RS, ktorá sa používa v súťaži.

- Pri jazde mimo rýchlostných skúšok sa posádka riadi Zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a pokynmi, ktoré vydal organizátor propozíciách, alebo ich uviedol na rozprave k podujatiu.

- Posádka je povinná mať u seba doklady, potrebné pre vedenie motorového vozidla: doklad totožnosti, vodičský preukaz, doklady od vozidla, kartičku poistenca, podľa možnosti uložené v odkladacej skrinke.

- Vozidlo musí mať povinnú výbavu, ktorú predpisuje Zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Povinná výbava obsahuje:  rezervné koleso, kľúč na koleso, lekárnička, trojuholník, ťažné lano, zdvihák, reflexnú vestu. Vo vozidle navyše po dobu súťaže musí byť  hasiaci prístroj o hmotnosti min. 2 kg (alebo 2 x 1 kg ) a mal by byť bezpečne namontovaný v dosahu posádky.

- Počas trvania pretekov posádka a jej doprovod  nepoškodzujú zariadenia trate, ktoré slúžia  pre bezpečnosť posádky a divákov.

- Zúčastniť sa podujatia ako jazdec môže aj osoba vo veku od 15 do 17 rokov, ktorá ešte nemá vodičský preukaz, ale len v doprovode rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia, aby mohol riadiť súťažné vozidlo pri presunoch po verejných komunikáciách. Táto posádka môže súťažiť len s vozidlom s objemom motora max. 1600ccm, teda v kategórii A1, A2 alebo Z5.

- Spolujazdec môže byť aj osoba  mladšia ako 18 rokov, nie však mladšia jako 15 rokov a zúčastniť sa podujatia môže vtedy, ak jazdcom je jeho rodič, alebo zákonný zástupca, prípadne jeho zákonný zástupca je prítomný po  celý čas v mieste konania súťaže.

- V prípade havárie posádky táto dáva na vedomie ďalším prichádzajúcim vozidlám, či sú v poriadku, alebo potrebujú pomoc. K tomuto účelu musí byť vozidlo vybavené tabuľkou (napr. na výkresovom papieri veľkosti A4 s nápisom OK na jednej a nápisom SOS na druhej strane (zabezpečí si samotná posádka).

- V prípade havárie iného vozidla na trati (ktorého posádka signalizuje SOS) posádka poskytne pomoc s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a privolá pomoc, napr. podá kompletnú informáciu ďalšej prichádzajúcej posádke, ktorá potom pokračuje do Rádiobodu (prípadne do cieľa) kde informuje usporiadateľov. Ak  traťový komisár posádku vyzve, aby v takejto situácii posádka neopustila vozidlo sú povinní nevystupovať a počkať na ďalší pokyn traťového komisára.

- V prípade havárie iného vozidla na trati (posádka však signalizuje OK) posádka môže pokračovať v súťaži. V ciceli RS však informuje usporiadateľov o tejto situácii.

- Ak je posádke daný signál  traťovým komisárom na zastavenie, posádka je povinná zastaviť vozidlo. Pokračovať môže len na pokyn traťového komisára.

- Na trať RS vchádza posádka len na signál traťového komisára (štartér, vedúci RS).

- Každé porušenie Bezpečnostných predpisov môže byť dôvodom vylúčenia z pretekov a podľa závažnosti porušenia môže riadiaci orgán seriálu posádku vylúčiť zo seriálu MRC 2013, bez nároku na vrátenie poplatkov.

- Posádka a jej doprovod bezdôvodne neuvádza motor a vozidlo do chodu, nespôsobuje nadmerný hluk, neznečisťuje životné prostredie a bezdôvodne nejazdia v uzavretom parkovisku, alebo servisnej zóne. Musí prijať opatrenia k zabráneniu prípadného uníku ropných produktov v servisnej zóne, napr. položením nepremokavej plastovej fólie pod vozidlo.