05  Technické predpisy pre seriál MRC 2013

1. Definície

1.1 Technické predpisy definujú vybavenosť a úpravy vozidla s ktorým je možné absolvovať

podujatia v rámci seriálu MRC 2013 .

1.2. Na základe objemu motora súťažného vozidla jazdec zaraďuje vozidlo do triedy.

1.3. Na podujatiach seriálu MRC 2013 je zakázaný štart vozidlám typu Kabriolet,

podomácky nedokonalým spôsobom vyrobeným vozidlám a vozidlám s na prvý pohľad

neodborne vyrobeným ochranným rámom.

1.4. O prípadnom pripustení do súťaže vozidla bez EČ (ŠPZ), ale v technicky vyhovujúcom

stave rozhodne organizátor jednotlivého podujatia. V takom prípade si súťažiaci musí

zabezpečiť prevoz vozidla medzi rýchlostnými skúškami na odťahovke, bude niesť riziko

prípadného postihu políciou.

2. Triedy.

2.1.  Vozidlá sú podľa objemu motora a spôsobu náhonu rozdelené nasledovne:

A 1  do 1400 cm³

A 2  do 1600 cm³

A 3  do 2000 cm³

A 4  nad 2000 cm³

Z 5  do 1500 cm³   (zadný náhon)

Z 6  nad 1500 cm³ (zadný náhon)

2.2.  Vozidlá benzín s turbom – nasobí sa objem koeficientom 1.7

Vozidlá TDI – sa zaradujú podľa objemu ako benzínové bez turba, vozidlá „D“ (hladký

diesel) sa zaraďujú podľa objemu motora o jednu objemovú triedu nižšie.  Vozidlo

s motorom typu Wankel – objem motora sa násobí koef. 1.3

2.3. Pre vozidlá s pohonom 4x4 nie je vytvorená samostatná trieda, budú zaradené do tried

podľa objemu motora.

3. Technické predpisy

3.1. Karoséria

- musí byť kompletná, môže byť odľahčená aj zosilnená, materiál kapoty, blatníkov môže

byť ľubovoľný

- čelné sklo musí byť pôvodné, z neporušenom stave, bočné okná môžu byť nahradené

z netrieštivého materiálu, ako Macrolon, Lexan hrúbky 1mm, ale na dverách vodiča

a spolujazdca minimálnej hrúbky 3mm,

-  vozidlo musí mať dve vonkajšie spätné zrkadlá

- svetlomety pôvodné a funkčné + môžu byť aj prídavné

- zámky dverí pôvodné,

- kapota a veko kufra ľubovoľné.

3.2. Interiér

- môže byť upravený, ale bez ostrých hrán

- čalúnenie a tlmiace hmoty môžu byť odstránené

Veľmi odporúčaná výbava vozidla :

a).  Ochranný rám zhotovený podľa prílohy „J“ FIA.

b).  Športové sedačky (môžu byť aj po skončení platnosti homologácie).

c).  Bezpečnostné pásy, najmenej štvorbodové, aj po skončení platnosti homologácie

Povinná výbava vozidla

a). Hasiaci prístroj  (2kg, alebo  2 x 1. kg) – bezpečne uchytený v dosahu posádky.

b)  Výbava podľa požiadaviek Zákona o premávke vozidiel na pozemných komunikáciách

(rezervné koleso, kľúč na koleso, lekárnička, trojuholník, ťažné lano, zdvihák, reflexnú

vestu).

3.3. Podvozok

- povoľujú sa športové úpravy podvozku

- pri spustených pneumatikách sa nesmie žiadna časť vozidla dotýkať vozovky

3.4. Kolesá a pneumatiky

- ľubovoľné (sériové, slick)

3.5. Brzdy

- sériové, športové

3.6. Riadenie

- sériové, priame

3.7. Motor

- úpravy bez obmedzenia, ale nie zvýšenie objemu pre danú triedu, okrem nitro

3.8. Prevodovka, diferenciál, spojka

- povolené športové úpravy, zotrvačník môže byť odľahčený s dokladom o skúške

dynamickej  vyváženosti, prevodovka typu Hewland, aj samosvorný diferenciál sú

povolené.

3.9. Nádrž

- sériová, schválená pre cestnú premávku, alebo bezpečnostná podľa prílohy “J“ predpisov

FIA

3.10. Výfuk

- ľubovoľný s koncovkou vzadu.

3.11. Akumulátor

- riadne a bezpečne uchytený

- kontakty zakryté nevodivým materiálom

4. Povinná výstroj jazdca a spolujazdca

- Motoristická prilba

- Kombinéza s dlhým rukávom (aj montérková)

- Pevná obuv so zavretou pätou a špičkou

- Motoristické rukavice (jazdec)

Odporúča sa komunikačné zariadenie pre vzájomné dorozumievanie sa posádky.